ELEKTRİK ve MANYETİZMA DENEY SETLERİ TEKNİK  ŞARTNAMESİ

|  | Deneyin Amacı:Deney seti ile Wheatstone köprüsü, Kapasitörün şarj-deşarj eğrisi, Biotsavart yasası, İletken telin dışındaki manyetik alan,Manyetik alan, indiksiyon, Maxwall eşitlikleri, Magnetik akı, Manyetik alanda ki superposizyon, Kirchhoff kanunları,Akım,Voltaj,Rezistans paralel ve seri bağlama kanunları işlemesine olanak tanır. |
| --- | --- |
|  | Bu amaca ulaşabilmek için gerekli malzemeler: |
| 1 | Metal Rezistans Kutusu:Üzerinde en az 6 tel bulunmalı.Teller kutu üzerinde birbiriyle bağlantı yapabilecek şekilde tutturulmuş olmalıdır.Her bir telin uzunluğu en az 1 m olmalıdır ve teller farklı çaplarda olup, çap oranı direnç kutusu üzerinde belirtilmiş olacaktır. Tellerden 5 adedi Bakır-Nikel, 1 adedi Prinç olacaktır. Bu yüklenici tarafından tahhüt edilecektir. Kutu üzerindeki dirençler kopmaya karşı cam malzemeden korumalı olacaktır. |
| 2 | Tel üzerinde hareket ettirilebilir ölçüm köprüsü: Wheatstone köprüsü olarak direncin belirlenmesinde kullanılır. Skala uzunluğu en az 1000 mm olmalıdır. |
| 3 | Bağlantı kutusu olmalıdır. 4 mm soketli dirençler üzerine monte edilebilecektir. Üzerinde bağlantı şeması çizgilerle gösterilecektir. |
| 4 | Farklı birimlerde aşağıda belirtilen dirençler olacaktır: 1,2,5,10, 100, 150, 330, 680 ohm / 1, 4.7, 10, 15, 82, 100 kohm |
| 5 | Digital multimetre olmalıdır. |
| - | Akım ölçüm aralığı en az AC,DC için 0..2/20/200 miliA ve 20 A olmalıdır. |
| - | Voltaj ölçüm aralığı en az DC için 0...200miliV/2/20/200/1000 V, AC için 0...200 miliV/2/20/200/750 V olacaktır. |
| - | Direnç ölçümü en az 200 ohm/2/20/200 kiloohm/2/20/2000 Megaohm skalalarında olacaktır |
| - | Frekans ölçümü en az 2/20/200/2000 kHz /10 Mhz skalalarında olacaktır. |
| - | En az -40…1000 C arasında sıcaklık ölçebilecektir |
| - | Kapasitans ölçümü 20/200 nanoF/2/20/200 mikroF skalalarında olacaktır. |
| - | Koruma kabı olacaktır. |
| 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | En az 50 cm uzunluğunda kırmızı, sarı, mavi renkli bağlantı kabloları olacaktır. Bağlantı kabloları en az 32 A akıma dayanıklı olacaktır. Bu durum yüklenici tarafından tahhüt edilecektir. Kronometre olacaktır. Digital olup; 1/100 s ölçüm yapacaktır. Çift yönlü anahtar olacaktır. Kutu içinde olup, bağlantı yolları kutu üstünde işaretli olacaktır. 1 Mohm luk direnç olacaktır. 1mikrofarad ve 4,7 mikrofarad kapasitörlerle birlikte verilecektir. 64 mikroFarad lık kapasitör olacaktır. Gerektiğinde 32 mikroFarad olarak da kullanılabilecektir. Kutu üzerine monte edilmiş olup, 4 mm soket girişleri olacaktır. Digital Multimetre olacaktır. Akım ölçüm aralığı en az AC,DC için 0..0,4/4/40/400 miliA, 0..4/20A Voltaj ölçüm aralığı en az DC için 0..0,4/4/40/400/1000 V, 4/40/400/750 V AC 40 Mohm a kadar direnç ölçümü yapacaktır. 0..40/400 nanoF/4/40/100 mikroF kapasitör ölçümü yapacaktır. 5000 Khz a kadar frekans ölçümü yapacaktır. Masa tipi Teslametre verilecektir. En az 0.000001 T ile 2 T arasında üç kademede ölçüm kabiliyetine sahip olmalıdır. Üzerinde en az 3 ½ basamaklı digital ekran bulunmalıdır. AC ve DC akımlarda ölçüm yapabilecektir. Sıfır ayar düğmesi olacaktır. İnce ve kaba ayar yapılabilecektir. Limit frekansı 5 Khz olacak ve bu yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. Yazıcıya bağlanabilmesi için analog çıkışı olacaktır. En az 30 cm uzunluğunda hall probu bulunacaktır. Birbirinden farklı 7 adet indiksiyon bobininden oluşan indiksiyon bobin seti bulunmalıdır. Sarım sayıları, çap ve uzunlukları en az aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır. Sarım Sayısı Çapı (mm) Uzunluk (mm) 300 40 160 300 32 160 300 25 160 200 40 105 100 40 160 150 25 53 75 25 160 Çap ve çember sayısı olarak birbirinden farklı beş dairesel iletkenden oluşan dairesel iletkenler seti bulunmalıdır. Sarım sayısı ve çapları en az aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır. Sarım Sayısı d/mm 1 60 1 85 1 120 2 120 3 120 0...18V DC, 2...15V AC gerilim veren güç kaynağı olmalıdır. Ön panelinde sigortası olacaktır. Destek taban ayağı, G-kıskaç, 500 mm destek çubuğu, 200 mmx200 mm boyutlarında laboratuar asansörü olacaktır. İletken seti olacaktır. 4 bakır tel den oluşur. Çapları 4 mm dir. Farklı uzunluk ve şekillerde olacaklardır. U demir core ve üst demir çubuğu olacaktır. Transformatör sisteminin kurulmasını sağlayan kıskaç takımı olacaktır 6 ve 140 sarımlı bobinler olacaktır. 1000 A kadar akım ölçen kıskaç şeklinde akım ölçer olacaktır. Ayarlanabilir transformer güç kaynağı olacaktır. Çıkış 0…25 V ac / 12 A olacaktır. Çıkış 0…20 V dc / 12A olacaktır. Sabit 6 ve 12 V ac gerilim verecektir. Maksimum gücü 375 VA olacaktır. |