# ŞARTNAME

İşin çeşidi: Havacılık eğitim alanı Kabin içi hizmet eğitimi için mock uf yapımı

İşin niteliği : CST ve Kokpit Yapımı

İşin başlama ve bitiş tarihleri: 01 Eylül 2018- 30 Kasım 2018

Şartnamede;

İstanbul Bilgi Üniversitesi – BİLGİ,

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kuştepe Kampüsü, Meslek Yüksek Okulu, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı

Teklif veren kuruluş, (FİRMA),

# ÖN KOŞULLAR

- ÜRÜN teslim yeri, BİLGİ’ nine Kuştepe Kampüsü – AZ- 02 numaralı Laboratuvarı. ÜRÜN; üzerinde adı, tipi, modeli yazılı, sağlam ambalajla teslim edilecektir. ÜRÜN le birlikte gelen her türlü tanıtıcı doküman, fatura ve garanti belgesi, irsaliyesi, kullanım kılavuzu ve aksesuarları tam ve eksiksiz olarak BİLGİ yetkilisine teslim tutanağı ile teslim edilecektir.

- Firmanın teslim edeceği ürün fiyatları, Bilgi’nin göstereceği adrese teslim fiyatlarıdır. Her türlü nakliye, navlun, sigorta, gümrük ve benzeri maliyetler dâhil fiyatlardır ve FİRMA tarafından karşılanacaktır. FİRMA, resmi teklifinde belirtmiş olduğu ürün fiyatları haricinde başka hiçbir koşul veya isim altında bedel talep etmeyecektir.

- Teslimat, ürünlerin indirilip BİLGİ yetkilileri tarafından sayılıp ön kalite kontrolü(ambalaj, dıştan görsel kontrol, irsaliye ile eşleme sayılıp) yapıldıktan sonra ön kabul ile gerçekleşecektir.

- ÜRÜN teslim süresi, sipariş tarihinden itibaren en fazla 90(doksan) gündür. Ancak kanunlarda belirtilen mücbir sebeplerden dolayı teslim süresinin uzaması durumunda taraflar yeni teslim tarihi belirleyecektir. Mücbir sebep halleri dışındaki gecikmeler, cezaya tabidir.

- Teklif edilen ve onaylanan ÜRÜN’ den farklı model/ nitelikte getirilmesi durumunda, oluşacak zarardan dolayı üniversitenin uğrayacağı maddi ve manevi tazminatlar FİRMA tarafından kayıtsız şartsız kabul edilecektir.

- ÜRÜN tesliminde gecikme olduğu takdirde, FİRMA gecikilen her gün için sipariş edilen ÜRÜN toplam bedelinin %1’ i(yüzdedir) oranında ceza ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu meblağ, BİLGİ tarafından bildirilen bir hesaba en geç 15(On Beş) gün içerisinde ihtara gerek kalmadan FİRMA tarafından yatırılacaktır.

- Tazmin edilecek toplam tutar ürün bedelinin %50 sini geçmeyecektir.

- Mücbir sebep halleri dışında ürün teslimindeki gecikme 15 günü geçtiği takdirde BİLGİ, sözleşmeyi kısmen veya tamamen tek taraflı olarak iptal etme, siparişi kısmen veya tamamen 3. şahıslara ihale etmeye ve cezai işlemleri başlatma hakkına sahiptir. FİRMA, işbu iptallerden dolayı doğacak 3. şahıs tazminatlarını üstlenecek ve BİLGİ’ ye rücu etmeyecektir.

- Fiyatlar TL olarak verilmelidir.

- Vergi, harç ve benzeri giderler ilgili firma tarafından karşılanacaktır. (KDV Hariç)

- Ödeme; ÜRÜN hizmetin alınmasından sonra düzenlenen fatura tarihinden itibaren 45 (Kırk Beş) gün sonra yapılacaktır.

- Yedek parça ihtiyacı gerektiğinde, bedeli BİLGİ tarafından ödenmek kaydıyla FİRMA tarafından temin edilecektir.

- Bakım sözleşmesi firma tarafından hazırlanacak olup, hizmet FİRMA tarafından temin edilecektir.

# GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER

- Satın alınacak her bir mal ve hizmete ait orijinal belge ve doküman (İngilizce ve/veya Türkçe) tam olarak kullanıcıya teslim edilecektir. FİRMA, ürünlerle ilgili tüm sertifikasyonları ıslak imzalı teklifle birlikte teslim edecektir.

- ÜRÜN’ ü oluşturan tüm parçalar eğitimde kullanılabilecek durumda olmalıdır. Aksi takdirde BİLGİ’ un onaylayacağı muadili model ürün sağlanmalıdır.

- Garanti süresinin başlangıç tarihi, ürünlerin kurulum ve kontrol işlemlerinin bittiği
son kabul tarihidir. Garanti süresi içinde meydana gelebilecek arızada kalma ve arıza giderme süresi garanti süresine ilave edilecektir. Garanti süresinde veya sonrasında son kabul yapılmış olmasına rağmen ortaya çıkabilecek veya tespit edilecek gizli ayıplar için ilgili Tüketici Hakları Kanunu maddeleri uygulanacaktır.

# TEKNİK ÖZELLİKLER

KOKPİT ALANI YAPIMI

- Pilot inkapasitasyon' eğitimine olanak sağlayacak konfigürasyonda tasarlanan bu alanın her iki yan duvar kesiti de açık olacaktır. Kısmi dış kabuk diz mesafesinde yüksekliğe sahip, sınıf içerisindenrahatlıkla izlenmeye uygun olacak şekilde, dış mekân özelliklerde şeffaf pleksi/polikarbonat malzemeler kullanılarak modüler ayıraç kutular ile sınıf alanından bölünecek özelliklerde üretilecektir. Bu şeffaf ayıraçların iç ölçüleri gerçeğe uygun oluşturulacaktır.

- Kokpit alanının duvara bağlanacak olan tavan ve ön bölümü uçak çizgilerinde ve kısmi olarak taşıyıcı çelik yapı üzerine muhtelif ahşap ve alüminyum kaplamalarla oluşturulacaktır. Kokpit içi ön paneller ve kısmi tavan/çatı bölümü üzerine aslına uygun görsel baskılı üst kalite lamine kast folyo kaplama yapılarak pilot köşkü görüntüsü oluşturulacaktır. Dış yüzey elektrostatik boya kaplama olacaktır.

- İç duvar üzerine gökyüzü görseli baskılı vinçle uygulanacaktır.

- Kokpit içinde bir adet replik orta peseta yapılacaktır. Kokpit bölümünde ve peseta üzerinde herhangi bir gösterge cihazı bulunmayacak olup, dayanıklı lamine cart folyo üzerine baskı pilot köşkü görüntüsü veya uçak pilot köşkü benzetimlik parçaları uygulanacaktır. Kokpit lövye vb. ekipmanları mevcut olmayacaktır.

- Kokpit kapısı iki yanına galley, WC ve emergency çıkış görseli kullanılacaktır.

- Genel tasarım öğrencilerin uygulamaları beklenen prosedürü en gerçekçi ortamda takip etme ve içerideki uygulamayı dışarıdan izleme imkânı verecektir.

- Gerçek uçak muadiline uygun zemin kaplaması yerleştirilecektir.

- Emergency malzemeleri emniyetli şekilde yerlerine yerleştirilmiş olup, üzerlerinde plak artları yapıştırılmış olmalıdır.

- Kokpit duvarına yerleştirilen görselde  jump-seat görüntüsüde olacaktır.

BUSİNESS CLASS/  2'Lİ UÇAK KOLTUĞU

- Kito marka, lacivert renk, turkuaz renk fitilli, orijinal/kullanılmış hakiki deri döşemeli, 2 kişilik kullanılmış busense sınıfı uçak koltuğu tüm parçaları boyanmış, bakımları ve tamirleri yapılmış kondisyonda teslim edilecektir.

- Tüm koltuklar uçaklarda kullanılmış kondisyondadır. Bakım ve onarım işleri kapsamında tüm koltukların döşemeleri, süngerleri, kolçak dayama parçaları, kolçak plastik kapakları, pnömatik sırt kumanda mekanizma ve pistonları, kolçak içi katlanır servis masaları, sökülüp incelenecektir. Tüm koltuk dış parçaları ve servis masaları tamir edilecek ve boyanarak yenilenecektir. Sırtının yatmasını sağlayan pnömatik mekanizmalara gerekli bakımlar yapılacaktır. Koltuk ayakları dışa doğru açılacaktır. IFE kumanda yerleri saatine renk alüminyum plakalar ile alttan sabitlenerek kapatılacaktır. Koltuk iskeletleri detaylı temizlenecektir. Tüm deriler özel ve besleyici deri bakım malzemeleri ile temizlenecektir. Koltuklar montaj yerinde zemin platformuna metal parçalar ile sabitlenecektir.

- Uçak halısı Business Class zeminine uygulanacaktır. Sertifiye edilmemiş, mavi renk, yanmaz uçak halısı veya muadili malzeme kullanılacaktır. Ölçüye uygun overloklu uygulama yapılacaktır.

- Koridor çıtası (mt) Fotoluminesan şeritle kaplı replika koridor çıtasının zemine uygulanması yapılacaktır.

- Koltuk montaj rayı yeni kondisyonda orijinal rayların parçalar halinde uygulanması yapılacaktır.

SERVİS ALANI PVC ISLAK ZEMİN (m2)

- Galley ünitelerinin bulunduğu servis alanlarına ıslak kullanıma uygun, uçak içi galley bölümlerinde kullanılan yer kaplamasına muadil para desenli PVC zemin kaplaması yerleştirilecektir.

PİLOT ve CO‐PİLOT KOLTUĞU

- J raylar üzerinde manuel olarak ileri geri hareket ettirilebilen, yukarı ve aşağı yöne hareket edebilen, orijinal pilot ve com‐pilot koltukları kolçak ve diğer muhtelif iskelet kaplamaları replika imalat yapılarak gerçekleştirilecektir.

- Suni deri ile yenilenmiş kondisyonda aslına uygun kaplama yapılacaktır.

REPLİKA KOKPİT KAPISI ve KEYPAD

- Aslına uygun görüntüde, ahşap ve alüminyum malzemeden, üzeri görsel baskılı folyo kaplanmış fonksiyonel replika kapı imalatı yapılacaktır.

- Kapı kilitsiz üretilecek, kaypat fonksiyonel olmayıp üzeri görsel baskılı folyo kaplama olacaktır.

DİKİNE UÇAK KABİN KESİTİ

Projelendirme:

- Airbus A320 /B 737/ 400-500-800-900 serileri ölçülerine sağdık kalınarak 5.9 mt uzunluğunda kabin mock uf ünitesine uygun radyosu ve dış ölçü datalarına göre değişken kalınlıklarda imal edilecek modüler çelik yapı/ yoğun kullanıma dayanıklı, uçak parçalarının konstrüksiyona montajı için aparat ve detay mühendisliklerinin, dikine kesit uçak kabin gövdesinin projelendirilmesidir.

Çelik Konstrüksiyon:

- Malzemeli lazer ve CNC kesimler, aparat imalatları, büküm ve kaynak işlemleri, sarf malzemeler, tüm metal aksamları için elektrostatik toz boya ve fabrika montajı işçilikleri işlemleridir.

Yolcu Bölümü Malzeme ve Özellikleri:

- 3.15 m uzunluğunda, Airbus A320/B737 400-500-800-900 seri tipi uçağa ait yan yana 3 yan panel (6 pencereli), 1 adet uzun boy ve 1 adet kısa boy baş üstü dolabı, 3 adet dada panel ve 3 adet tavan panel setinden oluşan kabin içi uçak malzemelerine uygun olarak imal edilecek olan metal konstrüksiyonla yolcu kabini oluşturulacaktır. Airbus, Boeing tipi uçaktan alınmış olan bu kullanılmış malzemeler yenilenmiş, tüm bakımları yapılmış ve tamamen işlevsel kondisyonda uçak kabin kesitinde kullanılacaktır. Malzemeler öğrencilerin kullanımına uygun, deformasyon, çatlak, kırık ve yaralar tamir edilerek yenilenecek, astar ve boya uygulanacaktır. Gerçek uçak malzemelerinin yanı sıra, çelik konstrüksiyon, zemin platformu, duvar ve bölmelerin yapımı için çeşitli ebatlarda ve özel ölçü çelik, alüminyum çıta, aluminyum levha ve muhtelif ahşap paneller kullanılarak, öğrencilerin yoğun kullanımına uygun uçak kabin kesitinin yolcu bölümü tamamlanacaktır.

- Uçak halısı, koridor çıtaları, koltuk kaplama rayları, kokpit, acil çıkış ve ana kapı görselleri kullanılacaktır.

KAVİSLİ UÇAK DIŞ GÖVDE EFEKTİ

- Kabin mock‐uf kurulumunun ön ve arka taraflarında yerden tavana kadar olan mesafede kavisli uçak dış gövde efekti oluşturulması. Bu kavis özel bükümlü metal konstrüksiyon ve alçıpan paneller kullanılarak oluşturulacak ve boyanacaktır.

UÇAK DIŞ GÖVDESİ (FUSELAGE) YAPIMI:

- Airbus A320 /B737 400-500-800-900 seri tipi uçağı ölçülerinde Uçak dış gövdesinin özel kesim ve büküm, elektrostatik toz boyalı çelik levhalarla kaplanması, iç bağlantı elemanlarıyla çelik konstriksiyona montajı, birleşim yerlerinin radyüsa göre özel imalat T çıtalarla bağlanması işlemleridir. Dış gövdeye müşteri ve imalatçı logolu folyo kesim yazı uygulanması yapılacaktır.

EKONOMİ CLASS/  3'LÜ UÇAK KOLTUĞU

- Kito marka lacivert renk, turkuaz renk fitilli orijinal/kullanılmış hakiki deri döşemeli 3 kişilik ekonomi sınıfı uçak koltuğu tüm parçaları boyanmış, bakımları ve tamirleri yapılmış şekilde teslim edilecektir.

- Tüm koltuklar uçaklarda kullanılmış ve yenilenmiş kondisyondadır. Bakım ve onarım işleri kapsamında tüm koltukların döşemeleri, süngerleri, kolçak dayama parçaları, kolçak plastik kapakları, pomattık sırt kumanda mekanizma ve pistonları, arka servis masaları ve kolları sökülüp gerekli bakımları yapılacaktır. Tüm koltuk dış parçaları ve servis masaları tamir edilecek ve boyanarak yenilenecektir.

- Koltuk ayakları dışa doğru açılacaktır. IFE kumanda yerleri saatine renk alüminyum plakalar ile alttan sabitlenerek kapatılacaktır. Koltuk iskeletleri detaylı temizlenecektir. Tüm deriler özel ve besleyici deri bakım malzemeleri ile temizlenecektir.  Koltuklar montaj yerinde zemin platformuna metal ray parçalarıyla (sebat trake) ile sabitlenecektir.

- Koridor çıtası (mt) Fotoluminesan şeritle kaplı replika koridor çıtasının zemine uygulanması yapılacaktır.

- Koltuk montaj rayı yeni kondisyonda orijinal rayların parçalar halinde uygulanması yapılacaktır

SERVİS ALANI KESİTİ

- Galley ve WC bölümü için yapı ve platform imalatı. Uçak formunda kıvrımlı, iç duvar yapımı.

KABİN MEMURU KOLTUKLARI (C/A SEAT/Cabin Attendant Seats)

- Orijinaline sadık kalınarak 1: 1 ölçekte, tek kişilik, iki adet replika mürettebat koltuğu üretimi. Depolama dolapları, dört kollu orijinal uçak emniyet kemerleri, yaylı otomatik katlanma özelliği faal olacaktır. Koltuklar yeni suni deri ile kaplanacaktır.

- Kabin memuru koltuklarının üzerinde forward attendant  panel görseli yerleştirilecektir.

- El fenerleri koltukların üzerine emniyetli vaziyette yerleştirilecektir.

- MRT’ler koltuk altlarındaki dolaplara emniyetli şekilde yerleştirilecektir.

GALLEY/MUTFAK ÜNİTESİ

- Yenilenmiş kondisyonda orijinal Airbus A320 /B737 400-500-800-900 seri tipi web galley ünitesidir.

* Projeye uygun gerçek galley stoklarda bulunmaması durumunda müşterinin tercihine aslına uygun 1:1 ölçüte replika galley seçeneği sunulacaktır.

UÇAK FIRINI

- Orijinal, kullanılmış kondisyonda uçak fırını. Elektrik bağlantısı olmayacaktır.

KAHVE MAKİNASI / COFFEE MAKER

- Orijinal, kullanılmış kondisyonda kahve potu ile uçak kahve makinası. Elektrik bağlantısı olmayacaktır.

SU ISITICISI / WATER BOILER

- Orijinal, kullanılmış kondisyonda uçak su ısıtıcısı. Elektrik bağlantısı olmayacaktır.

HOT CUP - Su Isıtıcı

- Kullanılmış kondisyonda, ağzı kapaklı teslim edilecektir.

GALLEY MALZEME DOLABI / STANDART UNIT

- Orijinal, kullanılmış kondisyonda teslim edilecektir.

TAM BOY SERVİS ARABASI / FULL SIZE TROLLEY

- Kurum logosuyla tasarlanmış ve kaplanmış, yenilenmiş kondisyonda orijinal uçak trolleyi teslim edilecektir.

YARIM BOY SERVİS ARABASI / HALF SİZE TROLLEY

- Kurum logosuyla tasarlanmış ve kaplanmış, yenilenmiş kondisyonda orijinal uçak trolleyi teslim edilecektir.

YARIM BOY ÇÖP ARABASI / HALF SİZE WASTE TROLLEY

- Kurum logosuyla tasarlanmış ve kaplanmış, yenilenmiş kondisyonda orijinal uçak trolleyi teslim edilecektir.

KATLANIR SERVİS ARABASI / Foldable Trolley

- Kullanılmış kondisyonda teslim edilecektir.

TROLLEY ÇEKMECESİ – Drawer

- PPL malzeme, Yeni kondisyonda teslim edilecektir.

WC KABİNİ

- Yenilenmiş kondisyonda Airbus A320/ B737 400-500-800-900 seri tipli orijinal uçak tuvalet kabini. Tuvalet ve lavabo kullanım dışı olacaktır. Çöp flabı, peçete ve havlu dispenserleri, oksijen maske kompartmanı, tüm etiketleri ve butonlar yenilenecektir.Tuvalet Kapısı  üzerinde attendant call ve smoke dedektör ışıkları  bulunacaktır.

WC KABİNİ YANGIN SÖNDÜRÜCÜ

- Orijinal, küre şeklinde yangın söndürücü teslim edilecektir. Faal olmayacaktır.

WC KABİNİ TEZGAH ALTI SU ISITICI

- Orijinal su ısıtıcısı, su ve elektrik tesisatına bağlanmayacaktır. Eğitim amaçlıdır.

MÜRETTEBAT IŞIKLI İKAZ PANOSU

- Hostes çağırma, duman dedektörü ve tuvalet ışıklandırma sistemleri ile entegre olarak özel tasarlanmış elektronik ışıklı ve sesli ikaz paneli. Yolcudan ekibe, ekipten ekibe çağrılarda ve tuvalet ikazlarında farklı seslerle ve renkli ışıklarla uyarı verecek şekilde programlanmıştır. Gösterge müşterinin seçimine göre aslına uygun yeni imalat olacaktır.

SES VE ANONS SİSTEMİ

- 15 kanallı, uzaktan kumandalı kayıtlı anons sistem ünitesi, ses amfisi, üst bagaj dolap altlarına orijinal ses kolonları ve mürettebat bölümüne kontrol ünitesi yapılacaktır.

İNTERKOM ANONS TELEFONU / Handset

- Yenilenmiş ve ses sistemi ile entegre çalışacak şekilde uyarlanmış orijinal uçak handset cihazı. Ses ve anons sistemi ile entegre çalışacak konfigürasyonda, ses amfisi ve kablolu hat ile çalışır, sistemin üzerindeki butonlar çalışır kondisyonda teslim edilecektir.

WC KABİNİ DUMAN DEDEKTÖR SİMÜLATÖRÜ

- Dumana gerek olmadan, bir düğmeye basılarak dedektörün sesli ikaz etmesi sağlanacaktir.

WC KABİN ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SİSTEMLERİ

- WC kabininin ışıklandırılması, mürettebat çağırma düğmelerinin aktif olarak çalışması, kapı kilidine bağlı ışık anahtarının devreye sokulması, WC boş/dolu göstergesinin ışıklı olarak çalıştırılması, gösterge müşterinin seçimine göre dummy veya kullanılmış kondisyonda uygulanacaktır. Klozet altındaki mekanizmalar mevcut değildir.

OKSİJEN MASKE ÜNİTE KAPAKLARININ OTOMATİK AÇILMASI

- Yolcu bölümü bagaj (Overheadbin) altındaki oksijen maskelerinin kurulacak uzaktan kumandalı sistem ile otomatik olarak düşürülecektir. Her bir ünitede yolcu koltuk sayısından 1 fazla oksijen maskesi bulunacaktır.

KORİDOR ACİL ÇIKIŞ - EXIT IŞIKLI TABELASI

- Kabinin ana giriş kapısı tarafında ve kanat üstü acil çıkış kapısı hizasında, koridoru ortalayacak şekilde, her iki yönde ok işaretli ve ışıklı uyarı tabelası bulunacaktır.

ACİL ÇIKIŞ - EXIT IŞIKLI TABELASI

- Ana giriş kapısı ve kanat üstü acil çıkış kapısı üzerinde, herhangi bir yönlendirme işareti olmayan ışıklı uyarı tabelası. Gösterge müşterinin seçimine ve stok durumlarına göre aslına uygun yeni imalat veya kullanılmış kondisyonda uygulanacaktır.

AYDINLATMA

- Tüm bölümlerin; tavan setleri, arka plan ve üst bagaj altı okuma ışıklandırmalarının uzaktan kumandalı led ışıklandırmaya dönüştürülmesi sağlanacaktır.

YOLCU EMNİYET KEMERİ

- Az kullanılmış, tamiratı yapılmış, kemerlerin tokaları çalışır kondisyonda, THY Logolu teslim edilecektir.

OKSİJEN MASKESİ

- Surplus olarak teslim edilecektir.

YOLCU CAN YELEĞİ

- Kullanılmamış kondisyonda - Surplus, infant/çocuk ve adult/yetişkin

KEVLAR/ ELDİVEN

- Kullanılabilir kondisyonda ve koruyucu paket içinde teslim edilecektir.

BEBEK EMNİYET KEMERİ / Infant Seat Belt

- Kullanılabilir kondisyonda teslim edilecektir.

UZATMA EMNİYET KEMERİ / Extension Seat Belt

- Kullanılabilir kondisyonda teslim edilecektir.

E/C TEPSİ - Economy Class Tray teslim edilecektir.

B/C TEPSİ - Business Class Tray teslim edilecektir.

HALON YANGIN SÖNDÜRÜCÜ

- Sertifika süresi dolmuş kondisyonda ikinci el malzemedir, içi boş olarak teslim edilecektir.

H2O SÖNDÜRÜCÜ

- Sertifika süresi dolmuş kondisyonda ikinci el malzemedir, içi boş olarak teslim edilecektir.

DUMAN GÖZLÜĞÜ - Smoke Goggles

- Koruyucu bez çantası içinde, kullanılmış kondisyonda teslim edilecektir.

PBE SMOKE HOOD

- Kullanılmamış/Surplus kondisyonda - Oksijen jeneratörü çıkarılmış olarak teslim edilecektir.

MÜRETTEBAT TAŞINABİLİR OKSİJEN TÜPÜ

- Sertifika süresi dolmuş kondisyonda ikinci el malzemedir. 311 litrelik İçi boş olarak ve maskesi ve askısı ile teslim edilecektir..

EL FENERİ - DME Torch Light teslim edilecektir.

MEGAFON - Voice Gun

- Orijinal uçak megafonu, çalışır kondisyonda, kullanılmış teslim edilecektir.

DEMO KİTİ

- 1 adet açık can yeleği, 1 adet yolcu oksijen maskesi, 1 adet demo kemeri, demo çantası içerisinde teslim edilecektir.

DR. KİT

- İçi boş olarak teslim edilecektir.

MRT - MANUAL RELEASE TOOL

- Kullanılmış Kondisyonda teslim edilecektir. Kabin memuru koltuğunun altına monte edilecektir.

EMERGENCY LOCATOR TRANSMİTTER

- Sinyal vermeyecek kondisyonda teslim edilecektir.

SURVİVAL KİT

- Kullanılmamış kondisyonda teslim edilecektir.

BCF YANGIN SÖNDÜRÜCÜ

- Sertifika süresi dolmuş kondisyonda ikinci el malzemedir, içi boş olarak teslim edilecektir.

SCOTT PBE

- Kullanılmamış/Surplus kondisyonda - Oksijen jeneratörü çıkarılmış olarak teslim edilecektir.

DRAGGER SMOKE HOOD

- Kullanılmamış/Surplus kondisyonda - Oksijen jeneratörü çıkarılmış olarak teslim edilecektir.

AİR LIQUID PBE 15-40F-11

- Eğitimde kulanılabilecek durumda teslim edilecektir.

MÜRETTEBAT TAŞINABİLİR OKSİJEN TÜPÜ

- Sertifika süresi dolmuş kondisyonda ikinci el malzemedir. 120 litrelik, İçi boş olarak ve maskesi ve askısı ile teslim edilecektir..

EMERGENCY ( ACİL DURUM)/ MALZEMELER

- Yukarıda bahsedilen tüm emergency malzemeler ÜNİVERSİTE’ NİN uçak kabini içeri sinde uygun gördüğü yerlere, güvenli pozisyonda yerleştirilecek şekilde olup, yerleştirilen dolapların üzerlerinde malzemeye ait plakart bulunacaktır.

ALINACAK MALZEME LİSTESİ

| NO | AÇIKLAMA | ADET |
| --- | --- | --- |
| 1 | KOKPİT ALANI YAPIMI | 1 |
| 2 | DİKİNE UÇAK KESİTİ | 1 |
| 3 | UÇAK DIŞ GÖVDESİ (FUSELAGE) YAPIMI | 1 |
| 4 | KAVİSLİ UÇAK GÖVDE EFEKTİ | 1 |
| 5 | EKONOMİ CLASS 3'LÜ KOLTUKLARI | 18 |
| 6 | BUSİNESS CLASS 2'Lİ KOLTUKLARI | 8 |
| 7 | KABİN MEMURU KOLTUKLARI (C/A SEAT/Cabin Attendant Seats) | 2 |
| 8 | PİLOT VE CO-PİLOT KOLTUKLARI | 1 |
| 9 | SERVİS ALANI KESİTİ | 1 |
| 10 | GALLEY MUTFAK ÜNİTESİ | 1 |
| 11 | UÇAK FIRINI | 1 |
| 12 | KAHVE MAKİNASI / COFFEE MAKER | 1 |
| 13 | SU ISITICISI / WATER BOILER | 1 |
| 14 | HOT CUP - Su Isıtıcı | 1 |
| 15 | GALLEY MALZEME DOLABI/ STANDART UNIT | 2 |
| 16 | TAM BOY SERVİS ARABASI / FULL SIZE TROLLEY | 3 |
| 17 | YARIM BOY SERVİS ARABASI / HALF SİZE TROLLEY | 1 |
| 18 | YARIM BOY ÇÖP ARABASI / HALF SİZE WASTE TROLLEY | 1 |
| 19 | KATLANIR SERVİS ARABASI / Foldable Trolley | 1 |
| 20 | TROLLEY ÇEKMECESİ - Drawer | 10 |
| 21 | WC KABİNİ | 1 |
| 22 | WC KABİNİ YANGIN SÖNDÜRÜCÜ | 1 |
| 23 | WC KABİNİ TEZGAH ALTI SU ISITICI | 1 |
| 24 | UÇAK ANA GİRİŞ KAPISI GÖRSELİ | 1 |
| 25 | KOKPİT KAPISI GÖRSELİ | 1 |
| 26 | SERVİS ALANI PVC ISLAK ZEMİN KAPLAMASI | 1 |
| 27 | MÜRETTEBAT IŞIKLI İKAZ PANOSU (Area Call Panel) | 1 |
| 28 | SES VE ANONS SİSTEMİ | 2 |
| 29 | İNTERKOM ANONS TELEFONU / Handset | 2 |
| 30 | WC KABİNİ DUMAN DEDEKTÖR SİMÜLATÖRÜ | 1 |
| 31 | WC KABİN ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SİSTEMLERİ | 1 |
| 32 | OKSİJEN MASKE ÜNİTE KAPAKLARININ OTOMATİK AÇILMASI | 1 |
| 33 | KORİDOR ACİL ÇIKIŞ - EXIT IŞIKLI TABELASI | 2 |
| 34 | ACİL ÇIKIŞ - EXIT IŞIKLI TABELASI | 2 |
| 35 | AYDINLATMA | 1 |
| 36 | YOLCU EMNİYET KEMERİ | 26 |
| 37 | OKSİJEN MASKESİ | 28 |
| 38 | YOLCU CAN YELEĞİ | 2 |
| 39 | BEBEK EMNİYET KEMERİ / Infant Seat Belt | 1 |
| 40 | KEVLAR/ ELDİVEN | 2 |
| 41 | UZATMA EMNİYET KEMERİ / Extension Seat Belt | 1 |
| 42 | E/C TEPSİ - Economy Class Tray | 20 |
| 43 | B/C TEPSİ - Business Class Tray | 20 |
| 44 | HALON YANGIN SÖNDÜRÜCÜ | 1 |
| 45 | H2O SÖNDÜRÜCÜ | 1 |
| 46 | DUMAN GÖZLÜĞÜ | 1 |
| 47 | PBE SMOKE HOOD | 1 |
| 48 | MÜRETTEBAT TAŞINABİLİR OKSİJEN TÜPÜ (311 lt) | 1 |
| 49 | EL FENERİ - DME Torch Light | 2 |
| 50 | MEGAFON - Voice Gun | 1 |
| 51 | DEMO KİTİ | 1 |
| 52 | DR. KİTİ | 1 |
| 53 | MRT - MANUAL RELEASE TOOL | 2 |
| 54 | EMERGENCY LOCATOR TRANSMİTTER | 1 |
| 55 | SURVİVAL KİT | 1 |
| 56 | BCF YANGIN SÖNDÜRÜCÜ | 1 |
| 57 | SCOTT PBE | 1 |
| 58 | DRAGGER SMOKE HOOD | 1 |
| 59 | AİR LIQUID PBE 15-40F-11 | 1 |
| 60 | MÜRETTEBAT TAŞINABİLİR OKSİJEN TÜPÜ(120 lt) | 1 |

KURUM							FİRMA

# İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

# Meslek Yüksek Okulu Müdürü

# Uğur Başer