# ŞARTNAME

İşin çeşidi : Sunucu Ağ Ekipmanları Alımı

İşin niteliği : 2018 IT Bütçesi kapsamında sunucuların ağ bağlantılarının 10Gig seviyeye çıkarılması için mevcuttaki Nexus 7K ile uyumlu 48 port 10G SFP+ Şelf, 48 Port 10Gig switch, GBig modül, bağlantı kabloları ve ek malzeme alımları.

İşin başlama ve bitiş tarihleri : 27.06. 2018 – 13.07.2018

Alınması planlanan ürünler:

| Ürün kodu | Açıklama | Ad |
| --- | --- | --- |
| N7K-F348XP-25= Cisco | Nexus 7000 F3-Series 48 Port 10GbE (SFP+) | 1 |
| SFP-10G-SR Cisco | 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class | 20 |
| SFP-H10GB-CU5M Cisco | 10GBASE-CU SFP+ Cable 5 Meter | 10 |
| SFP-H10GB-CU3M Cisco | Active Twinax cable assembly, 10m | 20 |
| SFP-H10GB-CU2M Cisco | 10GBASE-CU SFP+ Cable 3 Meter | 30 |
| N2K-C2348UPQ4F Cisco | N2K Uplink option FET-40G to FET-10G | 4 |
| 38018596 Fujitsu | Eth Ctrl 2x10Gbit PCIe x8 D2755 (Fujitsu Sunucular için) | 10 |

# Şartnamede;

İstanbul Bilgi Üniversitesi – KURUM,

İstanbul Bilgi Üniversitesi-Santral Kampüsü-Bilişim Teknolojileri Departmanı – BT Dept.

Teklif veren kuruluş, (FİRMA),

Satın alınacak Donanım / Yazılım / Hizmet ÜRÜN olarak anılacaktır.

# ÖN KOŞULLAR

- ÜRÜN teslim yeri, BİLGİ’ nin Santral Kampusu – BT Departmanıdır. ÜRÜN; üzerinde adı, tipi, modeli, seri numaraları ve üretici firma adını taşıyan orijinal ambalajlarda teslim edilecektir. ÜRÜN le birlikte gelen her türlü tanıtıcı doküman, fatura ve garanti belgesi, irsaliyesi, kullanım kılavuzu ve aksesuarları tam ve eksiksiz olarak BİLGİ yetkilisine teslim tutanağı ile teslim edilecektir.

- Firmanın teslim edeceği ürün fiyatları, BİLGİ’nin göstereceği adrese teslim fiyatlarıdır. Her türlü nakliye, navlun, sigorta, gümrük ve benzeri maliyetler dâhil fiyatlardır ve FİRMA tarafından karşılanacaktır. FİRMA, resmi teklifinde belirtmiş olduğu ürün fiyatları haricinde başka hiçbir koşul veya isim altında bedel talep etmeyecektir.

- Teslimat, ürünlerin indirilip BİLGİ yetkilileri tarafından sayılıp ön kalite kontrolu(ambalaj, dıştan görsel kontrol, irsaliye ile eşleme sayılıp) yapıldıktan sonra ön kabül ile gerçekleşecektir.

- ÜRÜN teslim süresi, sipariş tarihinden itibaren donanımlar için en fazla 6(altı) hafta, yazılım lisansları için en fazla 2(iki) haftadır. Ancak kanunlarda belirtilen mücbir sebeplerden dolayı teslim süresinin uzaması durumunda taraflar yeni teslim tarihi belirleyecektir. Mücbir sebep halleri dışındaki gecikmeler, cezaya tabidir.

- Teklif edilen ve onaylanan ÜRÜN’ den farklı model/ nitelikte getirilmesi durumunda, oluşacak zarardan dolayı üniversitenin uğrayacağı maddi ve manevi tazminatlar FİRMA tarafından kayıtsız şartsız kabul edilecektir.

- ÜRÜN tesliminde gecikme olduğu takdirde, FİRMA gecikilen her gün için sipariş edilen ÜRÜN toplam bedelinin %1’ i(yüzdebir) oranında ceza ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu meblağ, BİLGİ tarafından bildirilen bir hesaba en geç 15(OnBeş) gün içerisinde ihtara gerek kalmadan FİRMA tarafından yatırılacaktır.

- Tazmin edilecek toplam tutar ürün bedelinin %50 sini geçmeyecektir.

- Mücbir sebep halleri dışında ürün teslimindeki gecikme 15 günü geçtiği takdirde BİLGİ, sözleşmeyi kısmen veya tamamen tek taraflı olarak iptal etme, siparişi kısmen veya tamamen 3. şahıslara ihale etmeye ve cezai işlemleri başlatma hakkına sahiptir. FİRMA, işbu iptallerden dolayı doğacak 3. şahıs tazminatlarını üstlenecek ve BİLGİ’ ye rücu etmeyecektir.

- Fiyatlar Türk Lirası olarak verilmelidir.

- Vergi, harç ve benzeri giderler ilgili firma tarafından karşılanacaktır. (KDV Hariç)

- Ödeme; ÜRÜN hizmetin alınmasından sonra düzenlenen fatura tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) gün sonra yapılacaktır.

# GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER

- Satın alınacak donanım ve yan donanımlar, FİRMA tarafından KURUM’ un belirleyeceği yazılımlar (driver vb.) yüklenmiş ve çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

- Satın alınacak her bir mal ve hizmete ait orijinal belge ve döküman (İngilizce ve/veya Türkçe) tam olarak kullanıcıya teslim edilecektir.

- ÜRÜN’ ü oluşturan tüm parçalar yeni ve hiç kullanılmamış olmalı, ÜRÜN’ ün en az 1 yıl aynı seride üretimi devam etmelidir. Aksi taktirde KURUM’ un onaylayacağı bir üst model ürün sağlanmalıdır.

- Parçaların hiç bir bölümünde kırık, çatlak ve deformasyon hataları bulunmamalıdır.

- Sistemlerin çalışması için gerekli her türlü bağlantı kablosu, güç kablosu, soket, konnektör ve buna benzer çeşitli donanımlar ve yazılımlar firma tarafından sağlanacaktır.

- Tüm sistem ve bağlı donanımlar 220 (ikiyüzyirmi) VAC +%10 (on), 50 (elli) Hz 
%5 (beş) elektrik gücünde sıhhatli olarak çalışacaktır.

- ÜRÜN’ ü oluşturan tüm parçalar, 3 yıl parça dahil yerinde garanti güvencesine sahip olmalıdır. Arızalanan ürüne en geç FİRMA’ ya bildirildikten sonraki 1. iş gününde müdahale edilmelidir (3/3/3 MT Warranty).

- Garanti süresinin başlangıç tarihi, ürünlerin kurulum ve kontrol işlemlerinin bittiği
tarihtir. Garanti süresi içinde meydana gelebilecek arızada kalma ve arıza giderme süresi 1 ayı geçerse, bu süre garanti süresine ilave edilecektir.

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# N7K-F348XP-25=

- Line card mevcut şasi ile uyumlu çalışacaktır.

- 48 adet fiber porta sahip olacaktır.

- Üzerine 10G LR, 10G SR SFP modüller takılabilecektir.

# SFP-10G-SR-S=

- SFP modül 10G hızını destekleyecektir.

- 200 MHz’ de 300mt, 4700 MHz’ de 400mt destekleyebilecektir.

- Multimode özelliğinde olacaktır.

# SFP-H10GB-CU5M=

- DAC kablosu pasif modda olacaktır.

- 24AWG destekleyecektir.

- Twinax özelliğinde olacaktır.

- 5 m uzunluğa sahip olacaktır.

# SFP-H10GB-ACU10M=

- DAC kablosu aktif modda olacaktır.

- 28AWG destekleyecektir.

- Twinax özelliğinde olacaktır.

- 10 m uzunluğa sahip olacaktır.

# SFP-H10GB-CU3M=

- DAC kablosu pasif modda olacaktır.

- 30AWG destekleyecektir.

- Twinax özelliğinde olacaktır.

- 3 m uzunluğa sahip olacaktır.

# N2348UPQ

- Mevcutta kullanılan Nexus 7009 ile fex olarak çalışmalıdır.

- Teklif edilecek anahtar anahtarlama ve backplane olarak 1440 Gbps ve 2160 Mbps olmalıdır.

- Teklif edilecek anahtarın buffer değeri 32 MB olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 400Watt lık iki adet güç kaynağı olmalıdır.

- Teklif edilen anahtar üzerinde 48 port 1000/10 GE SFP+ ve 6 adet QSFP port olmalıdır.

- Teklif edilen anahtarın fabric hızı 240 Gbps full duplex ‘de 480 Gbps olmalıdır.

- Teklif edilen anahtar 1 yıl üretici garanti kapsamında olmalıdır.

# Fujitsu Ethernet Kart

- Mevcuttaki Fujitsu sunucuların sisteme bağlanması için 2 portlu 10Gbit ethernet kart

# KURUM							 FİRMA

# İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

# Mehmet Genç

# BT Direktörü