# TEKNİK ŞARTNAME

İşin çeşidi: Bilgisayar Alımı

İşin niteliği: Verimli çalışma ömürlerini tamamlayan,

Tasarım Laboratuvarlarındaki İş İstasyonlarının Yenilenmesi (Model-1)

Ofis ve Temel Laboratuvardaki Masaüstü Bilgisayarların Yenilenmesi (Model-2)

Alınması planlanan ürünler:

Model-1 : 100 Adet İş İstasyonu ve Monitör

Model-2 : 300 Adet Masaüstü Bilgisayar ve Monitör

Şartnamede;

İstanbul Bilgi Üniversitesi – BİLGİ,

Bilişim Teknolojileri Departmanı – BT Dept.,

Teklif veren kuruluş – FİRMA,

Satın alınması yapılacak donanım/yazılım/hizmet – ÜRÜN

olarak anılacaktır.

# ÖN KOŞULLAR

- İşbu şartname, BİLGİ'nin kendi lokasyonunda konuşlandırdığı verimli çalışma ömürlerini tamamlayan bilgisayarların değişimi, yeni bilgisayar ihtiyaçlarının karşılanması için ihale konusu ÜRÜN’lerin alımın yapılmasını kapsamaktadır.

- ÜRÜN teslim yeri, BİLGİ’ nin Santral Kampusu – BT Departmanıdır. ÜRÜN; üzerinde adı, tipi, modeli, seri numaraları ve üretici firma adını taşıyan orijinal ambalajlarda teslim edilecektir. ÜRÜN’le birlikte gelen her türlü tanıtıcı doküman, fatura ve garanti belgesi, irsaliyesi, kullanım kılavuzu ve aksesuarları tam ve eksiksiz olarak BİLGİ yetkilisine teslim tutanağı ile teslim edilecektir.

- Firmanın teslim edeceği ürün fiyatları, BİLGİ’nin göstereceği adrese teslim fiyatlarıdır. Her türlü nakliye, navlun, sigorta, gümrük ve benzeri maliyetler dâhil fiyatlardır ve FİRMA tarafından karşılanacaktır. FİRMA, resmi teklifinde belirtmiş olduğu ürün fiyatları haricinde başka hiçbir koşul veya isim altında bedel talep etmeyecektir.

- ÜRÜN’ün teslim süresi, sipariş tarihinden itibaren en fazla 6(altı) haftadır. Ancak kanunlarda belirtilen mücbir sebeplerden dolayı teslim süresinin uzaması durumunda taraflar yeni teslim tarihi belirleyecektir. Mücbir sebep halleri dışındaki gecikmeler, cezaya tabidir.

- ÜRÜN’ ün belirtilen sürede teslim edilmemesi veya teklif edilen ve onaylanan ÜRÜN’den farklı model/nitelikte getirilmesi durumunda, oluşacak zarardan dolayı BİLGİ’nin uğrayacağı maddi ve manevi tazminatlar FİRMA tarafından kayıtsız şartsız kabul edilecektir.

# GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER

- Satın alınacak donanım ve yan donanımlar, FİRMA tarafından BİLGİ’nin belirleyeceği yazılımlar yüklenmiş ve çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

- Satın alınacak her bir mal ve hizmete ait orijinal belge ve döküman (İngilizce ve/veya Türkçe) tam olarak kullanıcıya teslim edilecektir.

- ÜRÜN’ ü oluşturan tüm parçalar yeni ve hiç kullanılmamış olmalı, ÜRÜN’ün tercihen en az 2(iki) yıl aynı seride üretimi devam etmelidir. Aksi taktirde BİLGİ’nin onaylayacağı bir üst model ürün sağlanmalıdır.

- Parçaların hiç bir bölümünde kırık, çatlak ve deformasyon hataları bulunmamalıdır.

- Sistemlerin çalışması için gerekli her türlü bağlantı kablosu, güç kablosu, soket, konnektör ve buna benzer çeşitli donanımlar ve yazılımlar firma tarafından sağlanacaktır.

- Tüm sistem ve bağlı donanımlar 220 (ikiyüzyirmi) VAC +%10 (on), 50 (elli) Hz 
%5 (beş) elektrik gücünde sıhhatli olarak çalışacaktır.

- Alımı yapılacak ÜRÜN, 3 yıl, parça dahil ve yerinde Üretici Firma Garantisi ile teklif edilecektir. Garanti süresi içinde oluşacak arıza durumunda, FİRMA arızalanan ÜRÜN’e en geç 1 (bir) iş gününde müdahale edecek, en geç 2 (iki) iş günü içinde bedelsiz olarak arızayı giderecektir veya ÜRÜN’ü aynı model ya da BİLGİ’nin onayladığı bir üst modeliyle değiştirecektir.

- Garanti süresi içinde meydana gelebilecek arızada kalma ve arıza giderme süresi 30 günü geçtiği taktirde, bu süre garanti süresine ilave edilecektir. Garanti süresinde veya sonrasında son kabul yapılmış olmasına rağmen ortaya çıkabilecek veya tespit edlecek gizli ayıplar için ilgili Tüketici Hakları Kanunu maddeleri uygulanacaktır.

# YETERLİLİK – YETKİNLİK

FİRMA, başvuru evraklarıyla birlikte aşağıdaki belgeleri de sunacaktır;

- Teklif Edilen Ürünle İlgili Yetkili Satıcı Belgesi

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# Model 1 - İş İstasyonu:

- Anakart: Intel C246 yonga seti, TPM güvenlik yongası içermelidir. Anakart ve BIOS, bilgisayarın üreticisiyle aynı marka ürünü olmalıdır.

- İşlemci: En az Intel i7-8700 ya da Intel Xeon-2136  veya üzeri, vPro desteleyen, en az 12MB cache bellek ve 6 çekirdek mimarisine sahip Intel işlemci ile teklif edilmelidir. İşlemci, takılan belleklerin en az 2666 MHz hızında çalışmasını desteklemelidir.

- Hafıza ( Memory): Belleği en az DDR4-2666 ECC mimaride ve hızda, 16 GB kapasiteli olmalı, en az 2 adet DIMM soketi bulunmalı ve 32 GB kapasiteye yükseltimi desteklemelidir.

- Kasa: Yatay veya dikey kullanıma uygun yapıda, tercihen en fazla 30cm x 30cm x 10cm ölçülerinde ve en fazla 5.5 kg ağırlığında olmalıdır. Kolay teknik destek için tercihen elle çevrilebilir geniş başlıklı vida ile bilgisayar kapağı açılabilmelidir.

- Ekran Kartı: En az 4 GB 128 bit GDDR5 teknolojisine sahip, Nvidia yonga setli, en az P1000 serisi harici ekran kartı olmalı, kart üzerinde en az 1 Display Port, 1 HDMI port bağlantı noktası bulunmalıdır. Ekran kartı, üreticinin iş istasyonuna takılacak parçalar listesi içinde bulunmalıdır.

- Ses Kartı: HD, DTS ses teknolojisine uygun Conexant, Intel veya Realtek yonga setli olmalıdır. Kasa içinde dahili hoperlör bulunması tercih edilir.

- Diğer Bağlantılar: Bilgisayarın önünde en az 2 adet USB 3.0 veya üzeri, 1 adet birleşik kulaklık/mikrofon; arka tarafında 1 adet HDMI, 1 adet VGA, tercihen 1 adet Display port, 1 adet RJ-45, 4 adet USB 3.0 veya üzeri bağlantı soketleri ve ses soketleri bulunmalıdır.

- Klavye-Mouse: Bilgisayarla birlikte verilecek klavye; ürün ile aynı markada Türkçe Q, USB bağlantılı olmalıdır. Mouse; ürün ile aynı marka iki tuşlu, optik, scroll özellikli ve yine USB bağlantılı olmalıdır.

- Güç Kaynağı: Tercihen bilgisayarla aynı markaya sahip, tercihen en az 100W ve en az %85  verimlilikte çalışan güç ünitesi ile teklif edilmelidir.

- Kablolu Ağ Bağlantısı: En az 1 adet 10/100/1000 Mbit/sn. otomatik algılamalı ve UTP çıkışlı tercihen Intel yonga setli ağ bağlantısı bulundurmalıdır.

- Sabitdisk (Harddisk): 1 adet 500 GB kapasiteli SATA Class 20 SSD  2.5’’ disk ve 1 adet en az 1TB SATA HDD 2.5’’ disk bulundurmalıdır.

- Disk Bağlantı Noktası: Bilgisayar içinde en az 1 adet SATA III ve 1 adet M.2 disk bağlantı noktası olmalıdır.

- Optik Sürücü ve VESA Bağlantı Aparatı: Talep edilmemektedir.

- İşletim Sistemi: Microsoft Win10 Home versiyon veya üzeri işletim sistemi yüklü olmalıdır.

- Sertifikalar: Ürünün; RoHS, WEEE, ISO11469, CE, TUV, FCC uyumluluğu / sertifikalarının olması tercih nedenidir.

- Çevre Koruma/ Enerji Verimliliği: Düşük halojen içermelidir. Energy Star, IT ECO onaylı ve EPEAT-Gold kayıtlı olması tercih edilir. Ürünü oluşturan parçaların en az %85’inin geri dönüştürülebilir olması tercih nedenidir.

# Monitör (Model-1 İş İstasyonu için):

- Genel: En az 63,4 cm çapraz görüntüleme boyutunda, 16-9 en-boy oranına sahip olmalı, en az 2560x1440 çözünürlüğü desteklemeli, LED türünde, IPS Panel, VESA100mm bağlantıya uygun olmalıdır. Monitörün iş istasyonu ile aynı marka olması tercih nedenidir. Yüksekliği ayarlanabilir ve pivot özellikli olmalıdır.

- Bağlantı: Monitör üzerinde en az 1 adet HDMI, 1 adet ve Display Port bağlantısı bulunmalıdır. Güç kablosu ve HDMI veya Display Port görüntü kablosu sağlanmalıdır.

- Görüntü Değerleri: Statik(Tipik) kontrast en az 1000:1, Parlaklık en az 350 cd/m2, Yanıt süresi en fazla 6 ms gri/gri, Pixel aralığı en fazla 0,22 mm, Görme açısı en az 178º olmalıdır.

- Güç: Ürün, 100-240Volt aralığında besleme ile çalışabilmelidir. Tipik çalışma güç tüketimi 30Watt’ı geçmemelidir.

- Sertifikalar: Ürün; CE, TUV, FCC veya IT ECO sertifikalarının olması tercih edilir.

- Çevre Koruma: Monitörün camı arsenik içermemesi, düşük halojen içermesi tercih edilir.

- Enerji Verimliliği: Ürün Energy Star, TCO onaylı ve EPEAT-Gold kayıtlı olması tercih edilir.

# Model 2 – Masaüstü Bilgisayar:

- Anakart: Intel i5 mikroişlemcili çalışmayı destekleyecek soket yapısında ve Intel Q370,  8.nesil, i5 işlemci ile uyumlu çalışacak yonga setine sahip olmalıdır. TPM güvenlik yongası içermelidir. Anakart ve BIOS, bilgisayarın üreticisiyle aynı marka ürünü olmalıdır.

- İşlemci: 8. Nesil, en az Intel i5-8500T veya üzeri, 3 GHz hızında, 6 çekirdek mimarisiyle teklif edilmelidir.

- Hafıza ( Memory): Belleği en az DDR4-2666 mimaride ve hızda, 8 GB kapasiteli olmalı, en az 2 adet SODIMM soketi bulunmalı ve 32 GB kapasiteyi destekleyebilmelidir.

- Kasa: En fazla 190mm x 190mm x 40mm boyutlarında ve en fazla 1,5 kg ağırlığında olmalıdır. Kolay teknik destek için tek elle çevrilebilir geniş başlıklı vida ile bilgisayar kapağının açılabilmesi tercih edilir. Kasa üzerinde VESA100 bağlantı noktaları bulunmalıdır. Gürültü seviyesi, tercihen %90 yükte 30dB’yi geçmemelidir.

- Ekran Kartı: Tercihen harici ve en az 2GB belleğe sahip olmalı veya dahili yapıda ise  en az Intel HD Graphics 630 yongalı ve en az 2GB bellek ayrılabilir olmalıdır.

- Ses Kartı: HD, DTS ses teknolojisine uygun Conexant, Intel veya Realtek yonga setli olmalıdır. Kasa içinde dahili hoperlör bulunması tercih edilir.

- Diğer Bağlantılar: Bilgisayarın önünde en az 2 adet USB 3.0 veya üzeri, 1 adet birleşik kulaklık/mikrofon; arka tarafında 1 adet HDMI, 1 adet VGA, tercihen 1 adet Display port, 1 adet RJ-45, 4 adet USB 3.0 veya üzeri bağlantı soketleri ve ses soketleri bulunmalıdır.

- Klavye-Mouse: Bilgisayarla birlikte verilecek klavye; Türkçe Q, USB bağlantılı olmalıdır. Mouse; iki tuşlu, optik, scroll özellikli ve yine USB bağlantılı olmalıdır.

- Güç Kaynağı: Tercihen bilgisayarla aynı markaya sahip, en az 1 adet, 40W – 90W aralığında, en az %85 verimlilikte harici adaptör ile teklif edilmelidir.

- Kablolu Ağ Bağlantısı: En az 1 adet 10/100/1000 Mbit/sn. otomatik algılamalı ve UTP çıkışlı tercihen Intel yonga setli ağ bağlantısı bulundurmalıdır.

- Sabitdisk (Harddisk): 1 adet en az 250 GB kapasiteli M.2 SSD disk içermelidir.

- Disk Bağlantı Noktası: Bilgisayar içinde en az 1 adet M.2 SATA ve tercihen 1 adet SATA III bağlantı noktası olmalıdır.

- Optik Sürücü ve VESA Bağlantı Aparatı: Talep edilmemektedir.

- İşletim Sistemi: Microsoft Win10 Home versiyon veya üzeri işletim sistemi yüklü olmalıdır.

- Sertifikalar: Ürünün; RoHS, WEEE, ISO11469, CE, TUV, FCC uyumluluğu / sertifikalarının olması tercih nedenidir.

- Çevre Koruma/ Enerji Verimliliği: Düşük halojen içermelidir. Energy Star, IT ECO onaylı ve EPEAT-Gold kayıtlı olması tercih edilir. Ürünü oluşturan parçaların en az %85’inin geri dönüştürülebilir olması tercih nedenidir.

# Monitör (Masaüstü Bilgisayar için):

- Genel: En az 54,6 cm çapraz görüntüleme boyutunda, 16x9 formatta, 1920x1080 çözünürlüğü destekleyecek, LED türünde, IPS Panel ve VESA100mm bağlantıya uygun olmalıdır. Monitörün bilgisayar ile aynı marka olması tercih nedenidir.

- Bağlantı: VGA ile birlikte 1 adet Display Port veya HDMI bağlantısı bulunmalıdır. Ürünle birlikte mutlaka güç kablosu ve 1 adet HDMI veya display port görüntü kablosu sağlanmalıdır.

- Görüntü Değerleri: Statik kontrast en az 1000:1, Parlaklık en az 250 cd/m2, Yanıt süresi en fazla 8 ms gri/gri, Pixel aralığı en fazla 0,25 mm, Görme açısı yatayda ve düşeyde en az 175º olmalıdır.

- Güç: Ürün, dahili güç kaynağı içermelidir. 100-240 Volt aralığında besleme ile çalışabilmelidir. Tipik çalışma güç tüketimi 25 Watt’ı geçmemelidir.

- Sertifikalar: Ürün; CE, TUV-S, EPA, FCC, IT ECO sertifikalarına sahip olması tercih edilir.

- Çevre Koruma: Monitör camı arsenik içermemeli ve düşük halojen içermesi tercih edilir.

- Enerji Verimliliği: Ürün Energy Star, TCO onaylı ve EPEAT-Gold kayıtlı olması tercih edilir.

KURUM							FİRMA

# İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ